## Slide 1
ICReaT 과제 진행상황 보고
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 CSV 업로드 전환
2026-06-17 (수) · 직전 보고(2026-05-27) 이후 경과 중심

## Slide 2
직전(05-27) 시점
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
2 / 10
▸
앱 전송 규격을 베데스다 형식으로 1차 전환 완료
userID → studyId/subjectId, 5개 파일 수정
▸
로그인 단계는 무인증 정책에 맞춰 우회 처리
네트워크 login() 제거 방향
▸
단, 실제 검증은 두 값에 막혀 있었음
엔드포인트 URL · 테스트용 Study/Subject ID 미수신
▸
코드에는 placeholder만 들어가 있었음
REQUEST_URL = .../REPLACE_WITH_BETHESDA_ENDPOINT
→ 즉, 05-27엔 '코드 준비 완료, 서버 값 대기' 상태 — 실제 전송은 한 번도 안 해본 시점이었음

## Slide 3
이후 경과
API 가이드 수신 → 실값 반영 → 경로 이슈 해결 → 단독 검증 → 적재 확인 요청
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
3 / 10
1
베데스다 API 연동 가이드 정식 수신
엔드포인트·5필드·응답코드·테스트 대상자·DB 저장규격 문서화됨
2
실제 값 코드 반영
placeholder → 실 엔드포인트, 테스트 ID(C250005 / 121-001) 적용
3
경로 이슈 발견·해결
가이드 경로가 404(200+HTML) → 동작 경로(루트 /invoke/...)로 교정
4
curl 단독 전송 검증 통과
HTTP 200 + status:success 응답 확인
5
서버 DB 적재 확인 요청 (진행 중)
응답은 성공이나 실제 DB 적재는 직접 확인 불가 → 담당자에 확인 요청함

## Slide 4
핵심
베데스다 서버 엔드포인트 전송 성공 응답 확인
센서 CSV 1건 전송 → 200 + status:success 응답 확인 (DB 적재 여부는 담당자 확인 대기)
200
HTTP 응답 성공
success
JSON status 정상
적재 확인 중
담당자 회신 대기
→ 05-27의 '대기' 상태를 넘어, 전송이 성공 응답을 받는 단계까지 도달함 (실제 DB 적재는 담당자 확인 후 확정)

## Slide 5
수신한 API 명세
베데스다 제공 연동 가이드 — 검증의 전제
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
5 / 10
POST https://icreatdct.btsd.io/invoke/DCT/Sensor/uploadCsv (multipart, 무인증, 성공=200)
응답 코드
200
성공 — 업로드 완료
401
동일 파일명 중복 전송
403
필수 파라미터 누락/오류
405
등록되지 않은 대상자
406
DB 접속/처리 오류
테스트 대상자 (가이드 §8)
C250005
121-001 ← 검증에 사용
C250002
001-002
C250002
001-001
서버 저장
원본 CSV: sensor_upload/{study}/{subject}/{날짜}/
이력 DB: dct_sensor_upload

## Slide 6
검증 중 발견·해결한 이슈
가이드 경로가 그대로는 동작하지 않았음 — 진단 후 교정
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
6 / 10
가이드 문서 경로
/iCReaT_DCT/invoke
/DCT/Sensor/uploadCsv
→ HTTP 200 이지만 HTML 에러
페이지 반환 (실질 404)
→
실제 동작 경로
/invoke
/DCT/Sensor/uploadCsv
→ 200 + status:success
DB 적재 확인
코드 측 대응
▸
성공 판정을 HTTP 코드만으로 하지 않도록 보강
잘못된 경로도 200+HTML을 주기 때문
▸
응답 body의 JSON status=="success"까지 확인하는 가드 추가
isSuccessBody() 신설
▸
실패 시 응답 body를 로그에 남겨 원인 추적 가능하게 함

## Slide 7
05-27 → 06-17 상태 비교
대기 항목 대부분 검증 완료 — DB 적재 확인만 진행 중
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
8 / 10
항목
05-27
06-17
엔드포인트 URL
미수신 (placeholder)
✔ 확정·교정 완료
테스트 Study/Subject
미수신
✔ C250005 / 121-001 적용
응답 규격
가정(200)
✔ 200/401/403/405/406 확인
단독 전송 검증
미실시
✔ 통과 (200+success)
서버 DB 적재
미확인
… 담당자 확인 요청 중

## Slide 8
앞으로 할 것
앱 종단간 → QR 스캔 → 인증
Sensor Monitor → 베데스다 iCReaT DCT 서버 전환
9 / 10
다음
앱 종단간 테스트 — 워치→앱→서버 30분 사이클 자동 전송 및 다중 센서/연속 전송 확인함
Phase 1
QR 스캔 기능 추가 — 카메라로 Study/Subject 자동 입력, 테스트 하드코딩 제거함
후속
인증(세션/API Key) 및 중복·오류코드(401/405) 운영 대응은 업로드 안정화 후 논의함

## Slide 9
요약
▸
05-27엔 코드 준비만 끝났고, 서버 값(엔드포인트·테스트ID) 대기 상태였음
▸
이후 베데스다 API 가이드를 정식 수신하고 실값을 코드에 반영했음
▸
가이드 경로가 그대로는 동작하지 않아 진단·교정했음 (루트 /invoke 경로)
▸
단독 전송 검증 통과 — 200 + status:success 응답 확인함 (DB 적재는 담당자 확인 요청 중)
▸
다음은 적재 확인 회신 받고, 앱 종단간(30분 사이클) 테스트 → QR 스캔·인증 순서로 진행함